## Slide 1
온디바이스 AI를 활용한 개인 맞춤형 자세 감지 및 음성 코칭 시스템
AI임베디드 주제 발표 보고서
김태현 / 탁윤성 / 변대필 / 김민석 / 김찬영
1조 김태현과 아이들

## Slide 2
온디바이스 AI를 활용한 개인 맞춤형 자세 감지·음성 코칭 시스템
01
팀 소개
2
김태현
역할 및 학번 입력
탁윤성
역할 및 학번 입력
변대필
역할 및 학번 입력
김민석
역할 및 학번 입력
김찬영
역할 및 학번 입력

## Slide 3
C O N T E N T S
1. 프로젝트 개요
p.04
2. 연구 배경
p.07
3. 프로젝트 동기
p.10
4. 개발 현황·방향
p.13

## Slide 4
온디바이스 AI를 활용한 개인 맞춤형 자세 감지·음성 코칭 시스템
프로젝트 개요
AI임베디드 주제 발표 보고서
01
4

## Slide 5
온디바이스 AI를 활용한 개인 맞춤형 자세 감지·음성 코칭 시스템
01
프로젝트 개요
5
“ 온디바이스 AI를 활용한 개인 맞춤형 자세 감지 및 음성 코칭 시스템 ”
디지털 헬스 / 비접촉 자세 모니터링 / 임베디드 AI 자세 교정 지원

## Slide 6
온디바이스 AI를 활용한 개인 맞춤형 자세 감지·음성 코칭 시스템
01
프로젝트 개요
6
장시간 앉아있는 사람들을 위한 자세 교정 코치
•
카메라를 통해 자세를 확인
•
Jetson Nano에서 현재 자세가 올바른지 아닌지 분석
•
현재 자세가 좋지 못할 때 스피커 또는 경고문으로 알림
•
장시간 앉아있을 경우 스트레칭 권고로 피로 누적 해소

## Slide 7
온디바이스 AI를 활용한 개인 맞춤형 자세 감지·음성 코칭 시스템
연구 배경
•
잘못된 좌식 습관의 경고
•
좌식 행동으로 보내는 하루 평균 시간
AI임베디드 주제 발표 보고서
02
7

## Slide 8
온디바이스 AI를 활용한 개인 맞춤형 자세 감지·음성 코칭 시스템
02
연구 배경 - 잘못된 좌식 습관의 경고
8
“거북목 자세가 오래 지속되면 목 뼈 주변의 근육·인대·디스크에 부담이 누적될 수 있습니다.”
국민건강지식센터
“앉는 순간 골반이 뒤로 밀리면서 허리의 정상적인 곡선이 무너지기 쉽고, 디스크 압력을 높일 수 있습니다.”
헬스조선

## Slide 9
온디바이스 AI를 활용한 개인 맞춤형 자세 감지·음성 코칭 시스템
02
연구 배경 - 좌식 행동으로 보내는 하루 평균 시간
9
국내 성인의 하루 평균 좌식 시간
2023년 국민건강통계
전체 (19세 이상)
9.0시간
19~29세
9.9시간
30~39세
9.4시간
40~49세
9.0시간
50~59세
8.5시간
사무직의 근무시간 구성
정부기관 사무직 229명 · 신체 부착형 기기로 측정
42.1%
36.7%
21.2%
전체 앉은 시간 78.8%
8시간 근무 기준 약 6.3시간 앉음

## Slide 10
온디바이스 AI를 활용한 개인 맞춤형 자세 감지·음성 코칭 시스템
프로젝트 동기
•
연구 필요성
•
시장성
AI임베디드 주제 발표 보고서
03
10

## Slide 11
온디바이스 AI를 활용한 개인 맞춤형 자세 감지·음성 코칭 시스템
03
프로젝트 동기 - 연구 필요성
11
성인의 좌식 시간 추이
0
20
40
60
80
46.7
2014
56.2
2017
63
2021
● 8시간 이상 좌식생활하는 성인 비율
앉아서 일하는 성인의 비율은 해마다 늘어나고 있고
흔해진 만큼 자세에 대한 인식이 중요해지고 있다.

## Slide 12
온디바이스 AI를 활용한 개인 맞춤형 자세 감지·음성 코칭 시스템
03
프로젝트 동기 - 시장성
12
시장성
시장성 전망(2025 ~ 2030년)
Grand View Research에 따르면 자세 교정 시장의
2025~2030년 예상 연평균 성장률은 8.4%이며,
2030년 약 20억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다.
이는 자세 교정 제품의 시장 기회가
확대되고 있음을 보여준다.
grand view research

## Slide 13
온디바이스 AI를 활용한 개인 맞춤형 자세 감지·음성 코칭 시스템
개발 현황·병목 분석·향후 계획
AI임베디드 주제 발표 보고서
04
13

## Slide 14
온디바이스 AI를 활용한 개인 맞춤형 자세 감지·음성 코칭 시스템
04
현재 개발 현황 - 온디바이스 MVP
어제 실측 기준
14
구현 완료
카메라 입력
CSI 카메라
측면 착석 영상
구현 완료
자세 추론
Pose-ResNet18
TensorRT FP16
구현 완료
개인화 판정
귀·어깨·엉덩이
기준·지속시간
구현 완료
시각화·계측
웹 대시보드
벤치마크 로그
통합 예정
피드백 통합
장치 오디오
GPIO·Bluetooth
현재 달성
•
카메라 → 고정 ROI → GPU 추론 → 개인 기준 판정 → 대시보드
•
원본 영상 외부 전송 없이 Jetson에서 로컬 처리
남은 통합
•
음성 파일 재생, 착석 센서·LED·버튼, 상태 전송
•
사용자 데이터 평가와 30분 이상 연속 실행 검증

## Slide 15
온디바이스 AI를 활용한 개인 맞춤형 자세 감지·음성 코칭 시스템
04
어제 수행한 테스트 - 목적·조건·측정 지표
2026.09.28 · Jetson Nano 4GB
15
① 모델 단독
TensorRT FP16 엔진
합성 프레임 · 60초
측정
FPS · 추론 p95
RSS · 온도 · 오류
모델 자체의
엣지 실행 가능성
② 실시간 파이프라인
CSI 카메라 → 얼굴 ROI
→ 자세 추론 → 웹
측정
전체 FPS · 지연 p95
얼굴 검출 · 추론 시간
불필요한 얼굴 검출을
제거할 근거 확인
③ 자세 조건 비교
손: 허벅지 / 가슴 높이
등받이: 기대기 / 비기대
측정
raw 유효 자세율
엉덩이 confidence · 상태 전환
어떤 착석 조건에서
판정이 흔들리는지
④ 네트워크 RTT
CAC-5G · 5GHz · -47dBm
20Hz · 30초 · 오류 0건
측정
HTTP RTT p50 / p95
촬영→클라이언 수신 지연
Wi-Fi가 3.5 FPS의
주요 원인인지
공통 조건: 워밍업 5초 후 자세별 60초 · 키포인트 confidence ≥ 0.25 · 참가자 1명의 탐색 실험

## Slide 16
온디바이스 AI를 활용한 개인 맞춤형 자세 감지·음성 코칭 시스템
04
모델 단독 성능 - 경량화 목표 통과
Pose-ResNet18 · TensorRT FP16
16
13.10
FPS
목표 ≥ 5
78.30
ms
추론 p95 ≤ 200ms
1.41
GB
RSS peak ≤ 3.5GB
48.5
°C
최고 온도 < 80°C
60초 모델 단독 측정 · 오류 0건
결론: 자세 추론 모델 자체는 실시간 처리 가능
※ 합성 프레임 기준. 카메라·얼굴 검출·네트워크는 포함하지 않음.

## Slide 17
온디바이스 AI를 활용한 개인 맞춤형 자세 감지·음성 코칭 시스템
04
전체 파이프라인 - 불필요한 얼굴 검출이 병목
5개 자세 조건 · 각 60초
17
프레임 처리 시간(대표값, 약 303ms)
Face detect
201~205ms
Pose
≈69ms
기타
≈31ms
전체 FPS
3.53 ~ 3.58
목표 5 FPS 미달
전체 지연 p95
316.85 ~ 322.11ms
목표 200ms 초과
HTTP RTT p95
26.94ms
네트워크는 주요 원인 아님
촬영→클라이언트 p95 354.77ms
RTT의 약 13배
실험 결론: 얼굴 인식은 불필요 → 얼굴 검출 제거 후 고정 ROI로 대체

## Slide 18
온디바이스 AI를 활용한 개인 맞춤형 자세 감지·음성 코칭 시스템
04
자세 판정 신뢰성 - 엉덩이 가시성이 제한
confidence ≥ 0.25
18
0
25
50
75
100
65.12%
허벅지
비기대
86.05%
손 들기
비기대 1
85.45%
손 들기
기대
28.77%
손 들기
비기대 2
100.00%
허벅지
기대
raw 유효 자세율
같은 장소에서도 골반 위치·가림에 따라 판정 가능 여부가 바뀌
핵심 관찰
•
빨간 점: confidence 0.25 미만, 판정에 미사용
•
100%는 정확도가 아닌 필수 관절 판정 가능률
•
허벅지·비기대는 65.12% → 손 위치 효과 확정 불가
※ 1명·조건별 1회의 탐색 실험으로, 손·등받이의 인과효과를 확정하지 않음.

## Slide 19
온디바이스 AI를 활용한 개인 맞춤형 자세 감지·음성 코칭 시스템
04
조건별 병목 - 모델·파이프라인·자세의 문제를 분리
실측 근거 기반
19
테스트 조건
관찰 결과
판정
해석된 병목
모델 단독
13.10 FPS · p95 78.30ms
PASS
모델은 병목 아님
전체 실시간 5조건
3.53~3.58 FPS · p95 317~322ms
속도
불필요 Face detect 201~205ms
손 들기·비기대 반복
유효률 86.05% → 28.77%
재현성
골반 위치·가림에 민감
손 들기·등받이 기대기
유효률 85.45% · 59.4회/분
안정성
임계값 근처 상태 진동
허벅지·등받이 기대기
유효률 100% · 0회/분
양호
유리한 1회 조건, 일반화 불가
결론: 현재 속도 병목은 불필요한 얼굴 검출 → 제거 후 고정 ROI 파이프라인으로 재측정

## Slide 20
온디바이스 AI를 활용한 개인 맞춤형 자세 감지·음성 코칭 시스템
04
향후 논문 탐색 - 실험 질문으로 연결
성능 개선 + 판정 강건성
20
① 시계열 자세 추정
가림·누락 키포인트를
이전 프레임으로 보완할 수 있는가?
temporal pose / pose tracking
② 상체 전용 자세 분류
엉덩이가 없을 때 머리 자세만
안전하게 제한 판정할 수 있는가?
upper-body classification
③ 얼굴 검출 없는 ROI
단일 사용자·고정 카메라에서
고정 ROI로 즉시 추론할 수 있는가?
fixed ROI / initial setup
④ 불확실성 보정
confidence 임계값 하나가 아니라
누락 시간·흔들림을 같이 쓸 수 있는가?
uncertainty / calibration
기존 기준: Lee et al.(2023) 자세 분류 + Lite-HRNet(2021)·Lite Pose(2022) 경량화 설계

## Slide 21
온디바이스 AI를 활용한 개인 맞춤형 자세 감지·음성 코칭 시스템
04
파이프라인 발전 계획 - 논문 → 구현 → 통제 실험
단계별 성공 조건
21
STEP 1
불필요 단계 제거
얼굴 검출 제거
고정 ROI·최초 설정
≥ 5 FPS
p95 ≤ 200ms
STEP 2
누락 대응
temporal fallback
상체 제한 모드
판정 가능률·
오경보 동시 평가
STEP 3
통제 실험
위치 표시·순서 무작위
조건별 ≥3회 반복
반복 편차 축소
사용자 확장
STEP 4
하드웨어 통합
TTS 오디오·GPIO
Bluetooth·로컬 기록
30분 연속 실행
피드백 효과 평가
핵심 방향: ‘작동하는 시제품’에서 ‘재현 가능하고 오경보를 설명할 수 있는 시스템’으로

## Slide 22
온디바이스 AI를 활용한 개인 맞춤형 자세 감지·음성 코칭 시스템
04
결론 - 어제 실험이 다음 개발 순서를 바꾸었다
현재 → 병목 → 다음 검증
22
현재
온디바이스 MVP 구현
13.10 FPS 모델
개인 기준 판정
웹 대시보드
병목
전체 처리와 골반 가시성
전체 3.5 FPS
Face detect ≈203ms
반복 차이 57.28%p
다음
논문 기반 파이프라인 개선
얼굴 검출 제거·고정 ROI
시계열·상체 fallback
통제 반복 실험
불필요한 얼굴 검출을 제거하고, ‘가림에 강한 자세 판정’에 연산을 집중